## Slide 1: USART
Komunikacja z układami zewnętrznymi

## Slide 2: USART ogólnie
Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter
Serial Port
RS232, RS422, RS485

## Slide 3: USART ogólnie
Do czego używane

## Slide 4: USART ogólnie
Jak działa:
  ramka
Bit number | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | Start bit | 5-9 data bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stop bits | 
 | start | Data 0 | Data 1 | Data 2 |  | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Data 6 | Data 7 | Data 8 | stop | 

## Slide 5: USART ogólnie
Konfiguracja:

## Slide 6: USART ogólnie
Dodatkowa konfiguracja po stronie urządzenia:
  Prędkość – Baudrate (1 bit/s)
  Błedy
    Overrun error
    Underrun error
    Framing error
    Parity error
    Break condition
  Przerwania
  Sprzętowa obsługa protokołów
Dokumentacja!

## Slide 7: Konfiguracja środowiska pracy
Software
  Emulator COM (np. Terminal v1.9b)
Konwerter USB-USART
  PL2303HX
  ft232

## Slide 8: Podłączenie do płytki
Jaki USART?
Które piny?
DOKUMENTACJA
Wyjścia konwertera: RXD-biały, TXD-zielony, GND-czarny, 5V-czerwony

## Slide 9: Omówienie rejestrów USART

## Slide 10: Projekt 1
Zadanie 1: Napisać program cyklicznie wysyłkający znaki przez USART
Zadanie 2: Nadpisać standardową funkcję printf, aby wysyłała c_stringi przez USART
Notes: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0205f/C4lerha.html

## Slide 11: Projekt 2
Zadanie 1: Odbierać informacje wysłane z PC – program echo
Zadanie 2: sterować diodą wysylając znaki z PC
  „On” – zapala led
  „Off” – gasi led