## Slide 1: I2C
Komunikacja z układami zewnętrznymi

## Slide 2: I2C
Inter-integrated circuit
Szeregowy
Multi-master/slave
Prędkość
  Standard Mode do 100kHz
  Fast Mode do 400kHz
Sprzętowe sprawdzanie błędów (CRC)
Adresowanie 7/10 bitowe
wikipedia.com

## Slide 3: Protokół I2C
Ramka

## Slide 4: Czemu nie SPI?
Wady w porównaniu do I2C
4 piny + 1 dodatkowy dla każdego nowego urządzenia
1 master
Zalety
Duża przepustowość Full-dulpex
Do 10 MHz

## Slide 5: STMPE811
Rezystancyjny kontroler touchscreena
Interfejs SPI/I2C
Wbudowana obsługa gestów
12 bitowy ADC

## Slide 6: Podłączenie do MCU

## Slide 7: Ważne rejestry I2C
I2C Control register 1 (I2C_CR1)
I2C Data register (I2C_DR)
I2C Status register 1 (I2C_SR1)
I2C Clock control register (I2C_CCR)
I2C TRISE register (I2C_TRISE)

## Slide 8: Ważne rejestry STMPE811
Ogólne

## Slide 9: Ważne rejestry STMPE811
Czujnik temperatury

## Slide 10: Zadania
Zadanie 1
Na podstawie dokumentacji napisz sterownik modułu I2C, który pozwala na odczytywnie i zapisywanie rejestrów touchscreena
Odczytaj ID touchscreena
Skonfiguruj czujnik temperatury i cyklicznie wyswietlaj temperature na komputerze
Zadanie 2 * domowe
- Skonfiguruj touchscreen i wyswietlaj koorydnaty X,Y w momencie dotknięcia touchscreena (tip. należy skonfigurować przerwanie)